清水牌-160A變頻電焊機使用手冊

★故障排除:

1.電焊機電源燈沒有亮起:

(確認電源開關是否開啟。

(確認連結電焊機一次側電源線是否接妥。注意:切勿拉扯電源線，以防鬆脫!!

(確認電壓是否正確、足夠。

2.電源燈有亮起但風扇或焊接無動作:

(確認入電電壓是否正確，電源線過細、過長、線路連接不良。

(如亮OC燈可關閉電焊機待5~10分鐘後再啟動。

(電焊機輸出端接頭是否鎖緊，有無鬆脫。

3.如風扇有動作，故障燈無亮起，但電焊機無法焊接，請確認電源燈是否亮起，如無亮燈表示MOS板故障請送回本公司維護。

4.OC燈亮起:電焊機可能超載過熱，故電焊機啟動保護裝置，可關閉電焊機至故障燈熄滅15分後開啟。

請指名【清水牌】專業製造、維修、出租、買賣

各式遙控電焊機、變頻電焊機、氬焊機、CO2焊機、電離子切割機、植釘機、高低壓變壓器、遙控變壓器、點焊機、充電機、變相器、穩壓器、電焊發電機、停電發電機、拖式發電機、靜音發電機、自動旋轉台、自動變色面罩、發電機焊接機零件耗材

# Text boxes

★清水牌變頻電焊機各部說明

A.數位顯示電流表

B.自動電擊防止裝置開關

C.過熱、故障指示燈

D.電源指式燈

E.焊接電流調整旋鈕

F.負極輸出接地端(－)

G.正極輸出電焊端(＋)

P.S使用後置入防潮箱或塑膠袋包覆良好。